## Slide 1
Herinrichting Kampdijklaan
14 november 2022

## Slide 2: Welkomstwoord
Toine van de Ven
Wethouder
Gemeente Vught

## Slide 3: Programma
Proces van 11 april t/m 14 november
Toelichting ontwerp
Afkoppelen
Kabels & leidingen
Planning

## Slide 4: Proces 11 april t/m 14 november
Bewonersavond 11 april
Klankbordgroep:
    Breedte fietsstraat
    Parkeervoorzieningen
    Bomen en wortelopdruk
    Snelheid remmende maatregelen
Ontstaan voorlopig ontwerp (VO)

## Slide 5: Proces 11 april t/m 14 november
Breedte fietsstraat
    Meerdere varianten bekeken (minimaal tot maximaal)
    In overleg met klankbordgroep gekomen tot:
      Totaal 5,50 m
      2 x rijstrook van 2,00 m
      Rabat- en middenstrook 0,50 m

## Slide 6: Proces 11 april t/m 14 november
Parkeervoorzieningen
    Uitgangspunt is zelfde aantal
    parkeervakken terugbrengen
    Richtlijn schrijft voor: 6,00 m
    met daarbij schuine kanten
    Resultaat verschillende opties:
      Parkeervakken volgens richtlijn: ca. 12 st minder dan nu
      Parkeervakken 6,00 m met rechte kant: ca. 7 st minder dan nu
      Parkeervakken minimaal 5,00 m met rechte kant: gelijk aan nu
    Gekozen voor laatste optie
Notes: “Parkeervakken 5,00 m met rechte kant: gelijk aan nu” vervangen door “Parkeervakken minimaal 5,00 m met rechte kant: gelijk aan nu

## Slide 7: Proces 11 april t/m 14 november
Bomen en wortelopdruk
    Uitgebreid onderzoek uitgevoerd
    Resultaat onderzoek: toekomstverwachting bijna alle bomen >10 jaar
    Onderhoud bomen
    3 bomen moeten gekapt worden (zie volgende sheet)
    Ploffen, injecteren en voeding toevoegen al deze winter, omdat:
      Bomen sterker maken als voorbereiding op herinrichting
      Stimuleren diepere wortelgroei
    Meer en grotere groenvakken rond bomen
    Inrichting groenvakken n.t.b.
Notes: Toevoegen: Het onderzoek toont aan dat bijna alle bomen gezond zijn en een toekomstverwachting van meer dan 10 jaar.
Wil je nog ingaan op het noodzakelijke onderhoud (afgestorven takken e.d.)?
Doelstelling ploffen, injecteren en voeding toevoegen toelichten > 1. Bomen sterker maken als voorbereiding op nadelige effecten uitvoering herinrichting 2. Stimuleren diepere wortelgroei

## Slide 8: Proces 11 april t/m 14 november
Te kappen bomen
Notes: Te kappen bomen duidelijker maken

## Slide 9: Proces 11 april t/m 14 november
Snelheid remmende maatregelen
    Inrichting als fietsstraat met versmalling van wegprofiel
    Verbreding middenberm t.p.v. kruisingen onderzocht conclusie:
      Wordt onoverzichtelijker
      Geen vergroting van veiligheid
    Verspreid over de Kampdijklaan drempels toepassen
Notes: Toevoegen: Inrichting als fietsstraat met versmalling (= snelheidsremmend)

## Slide 10: Proces 11 april t/m 14 november
Aanvullende vragen klankbordgroep
    Kruising Kampdijklaan – Postweg
    Vervangen lichtmasten, meer passend in nieuw straatbeeld
    Oplaadpunten in lichtmasten
    Kampdijklaan éénrichting maken

## Slide 11: Toelichting ontwerp
  Postweg – brug Drongelens-
  kanaal

## Slide 12: Toelichting ontwerp
Prinsenlaan - Postweg

## Slide 13: Toelichting ontwerp
Loonsebaan – Stadhouders-
laan

## Slide 14: Afkoppelen
Subsidie voor afkoppelen van “foute” aansluitingen
Controle huisaansluiting gegevens vanuit gemeente, terugkoppeling aan bewoners
Informatie t.a.v. afkoppelen https://vught.nl/subsidie-afkoppelen-riolering
Nadere informatie tijdens bewonersavond start uitvoering

## Slide 15: Kabels & leidingen
Geen grote behoefte om te vervangen
Enexis gaat huisaansluitingen gas vervangen
Gemeente beoordeelt de benodigde capaciteit per straat en op dit moment is er geen aanleiding voor het uitbreiden van de bestaande laadstructuur
Notes: “Geen noodzaak tot uitbreiden laadstructuur” zal wat reacties oproepen. Ik denk meer onderbouwen in de zin van :
De gemeente beoordeelt de benodigde capaciteit per straat en op dit moment is er geen aanleiding voor uitbreiding van de bestaande laadstructuur.

## Slide 16: Planning
Mijlpaal | Periode
Presenteren ontwerp | November 2022
Technische uitwerking | December 2022 t/m Mei 2023
Selectie aannemer | Juni/Juli 2023
Start uitvoering (indicatie) | Q3 2023
Ontwerp

## Slide 17: Planning
Mijlpaal | Periode
Technische uitwerking | November / December 2022
Selectie aannemer | Januari 2023
Start uitvoering (indicatie) | Q1 2023
Ploffen, injecteren en voeden toevoegen

## Slide 18: Rondvraag en sluiting
Heeft u naderhand nog vragen en/of opmerkingen neem dan gerust contact op met Nikki van Alphen via kampdijklaan@deomgevingsverbinder.nl
Voorlopig ontwerp nader bekijken
Ontwerp is vanaf morgen 12.00 uur te zien via www.wijinvught.nl